МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра землеустройства и агроэкологии

Методические указания

по выполнению дипломных проектов

по специальности 120301 – землеустройство

(квалификация – инженер-землеустроитель)

Казань-2010

УДК 528.4(07)

ББК 65.32-513Р

Методические указания для выполнения дипломных проектов составлены профессором Каримовым Х.З., доктором с.-х наук Миннуллиным Г.С и доцентом Низамовым Р.М. под общей редакцией зав. кафедрой землеустройства и агроэкологии Казанского ГАУ, профессора Сафиоллина Ф.Н.

Рассмотрены и одобрены:

Решением заседания кафедры землеустройства и агроэкологии (протокол №3 от 10.12.09 г.)

Решением учебно-методической комиссии агрономического факультета (протокол № 6 от 25.01.2010 г.)

Рецензенты:

и.о. зав. кафедрой растениеводства, председатель методического Совета Казанского ГАУ, д.с.-х.н., профессор Шайхутдинов Ф.Ш.

начальник технического отдела РКЦ «Земля», Почетный землеустроитель Российской Федерации Самойлов А.И.

УДК 528.4(07)

ББК 65.32-513Р

© Казанский государственный аграрный университет, 2010

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении и имеет следующие цели:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических, практических знаний и применение их при решении конкретных научных и производственных задач в области землеустройства;

- развитие навыков самостоятельной работы и совершенствование владения методикой землеустроительного проектирования при решении и обосновании вопросов, разрабатываемых в дипломном проекте;

- подготовка выпускников к самостоятельной работе в условиях современного производства и науки.

По результатам положительной защиты дипломного проекта выпускникам агрономического факультета присуждается квалификация инженер-землеустроитель и выдается диплом государственного образца.

2. Тематика дипломных проектов определяется выпускающей кафедрой – кафедрой землеустройства и агроэкологии. Она должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития практики землеустройства, направлена на решение конкретных задач по организации рационального использования и охраны земель, созданию благоприятной экологической среды.

3. Дипломный проект составляется на конкретный объект землеустройства: отдельное хозяйство, группу хозяйств, объединение, несельскохозяйственный объект, административный район и т.п.; содержит разработку и обоснование проектных (предпроектных) предложений по межхозяйственному (территориальному) и внутрихозяйственному землеустройству, включает систему чертежей (проектный план, план исходного состояния и др.), пояснительную записку (содержание и обоснование проекта, сметно-финансовые расчеты, определение экономической эффективности, технико-экономические показатели проекта). Дипломный проект разрабатывается на основе производственных материалов, в соответствии с действующими инструкциями, указаниями, нормативами и требованиями кафедры.

Замена дипломного проекта дипломной работой может допускаться по особому разрешению. При этом дипломная работа должна носить научно-исследовательский характер, а также иметь расчетно-графическую часть.

К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана и программ. Обязательным условием допуска является также наличие у студента необходимых материалов, собранных во время прохождения преддипломной производственной практики или по месту работы (на заочном факультете).

4. Студент систематически, но не реже одного раза в неделю, информирует руководителя о ходе выполнения дипломного проекта в соответствии с календарным планом работы. В сроки, установленные деканатом и кафедрой землеустройства, студенты отчитываются перед кафедрой о ходе выполнения дипломных проектов.

5. За все сведения, изложенные в дипломном проекте, порядок использования фактического материала и другой информации обоснованность выводов и защищаемых положений, нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно студент-автор дипломного проекта.

II. ВЫБОР ТЕМЫ

1. Темы дипломных проектов в условиях  рыночной экономики должны быть и нацелены на решение следующих проблемных вопросов по землеустройству:

- формирование земельных участков и объектов недвижимости, образование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства, установление площадей землепользований сельскохозяйственных и несельскохозяйственных объектов, размещение их границ на основе проектов территориального землеустройства, организация рационального использования и охрана земель;

- межхозяйственное (территориальное) землеустройство административного района или других муниципальных образований, образование новых или упорядочение землепользований сельскохозяйственных организаций, установление территориальных зон, а также предоставление земель для несельскохозяйственных целей и другие;

- внутрихозяйственное землеустройство крупных, средних и мелких сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- составление рабочих проектов по улучшению использования и охране земель.

Тема может охватывать все составные части проекта (схемы), или включать детально разработанную отдельную составную часть проекта.

2. Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта по согласованию с руководителем и кафедрой в соответствии с рекомендуемым перечнем и наличием необходимого материала. В период прохождения преддипломной практики тема конкретизируется в соответствии с местом и объектом практики, наличием материалов и выполненной студентом работой. В соответствии с темой студенту на практике дается задание по изучению объекта и сбору материалов для разработки дипломного проекта. Студент может предложить свою тему при обосновании целесообразности ее разработки и наличии необходимых материалов с учетом хорошего знания объекта дипломного проектирования.

3. Основой для разработки любой темы дипломного проекта являются реальные производственные материалы, собранные на преддипломной практике или по месту жительства и работы. Студент обязан во время прохождения производственной практики изучить объект дипломного проектирования и по заданию руководителя собрать по нему в соответствии с темой, все необходимые материалы для дипломного проекта. Перечень и содержание материалов, которые студент должен собрать применительно к выбранной теме, приведены в программе производственной практики по землеустроительному проектированию. Материалы должны быть достаточной полноты и качества.

Основные материалы, необходимые для дипломного проекта по любой теме, следующие:

- планово-картографические материалы (необходимое количество экземпляров на бумажном носителе или в электронном виде) удобного для проектирования масштаба с учетом площади объекта землеустройства;

- план организации территории объекта на год землеустройства;

- почвенная, геоботаническая и др. карты, отражающие состояние земель;

- материалы подготовительных работ;

- сведения о природных и экономических условиях объекта;

- земельно-кадастровые данные;

- материалы инвентаризации земель;

- перспективы развития объекта землеустройства;

- материалы ранее составленного проекта (схемы) землеустройства и др.

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Дипломный проект содержит четыре основных раздела:

- пояснительная записка;

- графическая часть;

- список основных источников по теме;

- приложения.

На титульном листе делаются следующие надписи. В верхней части: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, ниже «Казанский государственный аграрный университет». Далее кафедра землеустройства и агроэкологии. В средней части листа Дипломный проект на тему: «…..» (полное название темы). В нижней части: Руководитель (должность, инициалы, фамилия). Выполнил студент 5 курса агрофака ……Допущен к защите, зав кафедрой,………. Внизу титульного листа Казань и год (приложение 1).

Пояснительная записка по объему не должна превышать 45-50 страниц компьютерного текста, включая приложения. В пояснительной записке, кроме текста, должны содержаться расчеты, таблицы, иллюстрированные рисунки (схемы, графики и т.п.). Состав пояснительной записки и примерный объем отдельных ее частей следующие:

- титульный лист;

- оглавление;

- задание на дипломное проектирование;

- аннотация;

- введение (2-3 страницы);

- обзор литературы (до 8-10 стр.);

- характеристика объекта землеустройства, существующей организации территории и перспектива его развития (6-8 стр.);

- отдельно, экономическое и экологическое обоснование проекта (не менее 25-30 стр. текста);

- заключение (3-4 страницы, включая таблицу «технико-экономические показатели проекта»;

Список литературы (не менее 20-25 источников) и приложения оформляются отдельными разделами.

Текст излагают в безличной форме. Например, «были запроектированы», «была размещена». В текст не включают  слова «Я разместил», «Мы запроектировали» и т.д.

Содержание пояснительной записки к проекту в общем виде может быть следующее:

Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в тексте пояснительной записки. В оглавлении перечисляются номера и названия всех глав и разделов, содержащихся в пояснительной записке, и указываются номера страниц, с которых они начинаются.

Главы нумеруются римскими цифрами, разделы – арабскими, в пределах каждой главы.

Задание на дипломное проектирование выдает студенту руководитель дипломного проекта, которое должно быть сдано на кафедру для утверждения заведующим в течение первой недели после окончания Государственного экзамена по специальности. При наличии замечаний в задание вносятся исправления. Один экземпляр утвержденного задания возвращается дипломнику. В дальнейшем задание на проектирование помещается в тексте пояснительной записки дипломного проекта после оглавления и представляется в Государственную аттестационную комиссию (ГАК).

Объем аннотации не должен превышать 2000 печатных знаков. В тексте аннотации приводится краткая характеристика выполненной работы, отражающая объект исследования, цель работы, метод исследования, полученные результаты и их новизна, область применения результатов исследований, основные технико-экономические показатели.

Текст аннотации заканчивается информативным абзацем:

Пояснительная записка к дипломному проекту изложена на …страницах, содержит …рисунков, …таблиц, …приложений, список литературы включает … наименований.

Введение: общие задачи, актуальность темы и значение выбранного направления исследования, поставленные перед проектом задачи, основные исходные материалы, состав и содержание дипломного проекта.

Применительно к теме, содержанию и объекту дипломного проекта, во введении должны быть кратко изложены, примерно следующие основные вопросы:

а) задачи землеустройства, вытекающие из соответствующих законов Государственной Думы и постановлений Правительства РФ, правовых и нормативно-технических актов;

б) цели и задачи проекта;

в) научные методы разработки проекта;

г) разрабатываемые вопросы в дипломном проекте;

д) краткое содержание проектных глав;

е) использованные материалы.

Введение должно целеустремленно вводить читателя в содержание дипломного проекта.

Обзор литературы. Глава I, в которой дается характеристика землеустроительного объекта, существующей организации территории, использования земель, состояния и перспективы развития сельскохозяйственного производства.

Проектные главы, содержащие изложение, а также экономическое, правовое, техническое и другое обоснование проекта, расчетную часть, применение экономико-математических методов, моделей и ПЭВМ, вопросы и осуществления проекта и отдельная глава по охране природы. Таких глав может быть от трех до шести.

Заключение, в котором подводится итог выполненной работы, формируется сущность проектных решений, их практическое значение, даются рекомендации производству; обязательно приводится таблица технико-экономических показателей проекта (сравнение показателей до землеустройства и по проекту).

Заключение должно иметь примерно следующее содержание:

- существо и влияние проектных предложений на организацию производства, использование земли, социальные условия и охрану природы;

- целесообразность, практическое значение и эффективность проектных предложений;

- таблица «Технико-экономические показатели проекта».

Список литературы составляется в соответствии с существующим стандартом.

Приложения – таблицы и материалы вспомогательного характера.

В приложения могут быть вынесены расчетные таблицы и другие данные, включение которых в текст неудобно из-за громоздкости. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посредине строки слова «Приложение» и его обозначения. В приложения могут быть включены:

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- иллюстрации вспомогательного характера;

- программы ЭВМ (требования к программным документам изложены в ГОСТе 19.105-78 ,также в ГОСТе 19.701-90 и др.).

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Если в работе одно приложение, оно не нумеруется.

Законченная, то есть исправленная и перепечатанная пояснительная записка, оформленная в полном соответствии с требованиями настоящих указаний, переплетается в жесткий переплет. Она подписывается студентом в конце текста (после заключения) и датируется. После этого ее просматривает и подписывает руководитель дипломного проекта. Затем пояснительную записку вместе с графической частью, отзывом руководителя и рецензией представляют заведующему кафедрой для решения вопроса о допуске студента к защите. Об этом делается соответствующая запись на титульном листе пояснительной записки дипломного проекта. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите дипломного проекта, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и студента. Протокол заседания кафедры представляется через деканат на утверждение ректору университета.

Страницы текста работы должны соответствовать формату бумаги А4 по ГОСТу 9327-60. Текст должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги с соблюдением следующих размеров полей: правое – 10 мм; верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Наиболее целесообразно при оформлении пояснительной записки использовать компьютерные возможности, акцентируя внимание на определенные термины, формулы, при помощи разных шрифтов. В тексте не допускаются орфографические стилистические ошибки.

В дипломном проекте главы и разделы должны иметь заголовки. Пункты, подпункты, как правило, заголовков не имеют.

Каждую главу начинают с новой страницы. Заголовки глав выполняют с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа без точки в конце, без подчеркивания. Продолжение заголовка пишут с абзацного отступа. Высота букв в заголовках глав должна быть на один шаг больше высоты букв основного текста. Разделы, пункты, подпункты, печатают подряд (с новой страницы не начинают).

Нумерация страниц должна быть общей для всего текста, начиная с титульного листа и включая все таблицы (на отдельных страницах), иллюстрированные рисунки, список литературы, приложения. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу (кроме титульного листа).

В тексте должны быть даны ссылки на чертежи, таблицы и соответствующие выводы из расчетов и данных, приведенных в таблицах. Большие таблицы следует помещать на отдельных страницах, не допуская их разрыва. Такая таблица должна быть помещена на следующей странице после упоминания в тексте.

Таблицы оформляются по следующим правилам. В правом углу пишется: Таблица 1 (нумерация единая по всему тексту). Ниже пишется название таблицы, соответствующее ее содержанию. Затем помещается сама таблица. Если она переносится на следующую страницу, то над таблицей вместо ее названия пишут: «Продолжение (окончание) таблицы 1». Если таблица размещается вдоль листа, то ее название должно находиться там, где лист подшивается.

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, фотографии и пр.) называются «рисунками». Они должны, как правило, занимать размер не более листа формата А4 и иметь общую последовательную нумерацию. Каждый рисунок должен быть вычерчен и оформлен тушью или изготовлен с использованием соответствующей компьютерной программы, иметь краткое название, соответствующее его содержанию, и условные обозначения. Расположение рисунков в тексте аналогично расположению таблиц.

IV. СОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО

ОБЗОРА ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обзор литературы и предшествующий ему поиск необходимых литературных источников, является обязательной составной частью дипломного проектирования. Основное назначение обзора – систематизированное обобщение специальной литературы по определенным вопросам темы дипломного проекта, особенностям его составления и обоснования. Обзор литературы составляется, как правило, применительно к одному-двум главам дипломного проекта, которые намечаются для углубленной проработки и проведения научно-исследовательской работы.

Перечень литературных источников, сведения из которых вошли в содержание обзора, включается в общий список использованных источников.

2. В обзоре в определенной последовательности должны быть изложены выдержки из литературных источников, в которых содержатся сведения по каждому вопросу дипломного проекта. Они могут быть представлены как в собственном кратком изложении автора дипломного проекта, что более желательно, так и в виде цитат. Во всех случаях выдержки из литературных источников должны сопровождаться пояснениями и комментариями дипломника. Особое внимание при этом следует уделить анализу противоречивых сведений или рекомендаций, содержащихся в различных источниках информации. Главное заключается в том, чтобы автором дипломного проекта были высказаны собственные обоснованные суждения о возможности использования при разработке и обосновании проектных вопросов тех или иных сведений и рекомендаций.

3. В заключительной части обзора излагаются в кратком виде все те методы и способы проектирования и обоснования землеустроительных мероприятий, которые будут использованы автором при разработке дипломного проекта. Если в проекте заметное место занимает применение экономико-математических методов, моделей и ПЭВМ, то этому может быть отведен специальный раздел.

4. При отборе и анализе сведений предпочтение должно отдаваться, как правило, информации и целым работам, связанным с зоной, в которой расположен объект дипломного проектирования. При использовании сведений из публикаций одного и того же автора предпочтение должно отдаваться последним работам. Книги, брошюры и статьи, при прочих равных условиях, использовать предпочтительнее, чем краткие рефераты и тезисы докладов.

5. Обзор литературы оформляется в виде самостоятельной главы пояснительной записки к дипломному проекту. Если обзор литературы посвящен нескольким вопросам, то они могут быть выделены в главе в качестве отдельных разделов с соответствующими названиями.

Обзор литературы должен включать сведения не менее чем из 20-25 литературных источников. Общий объем обзора не должен превышать 10-12 страниц рукописного текста. По ходу изложения в тексте обзора делаются ссылки на литературные источники (Ф.И.О., год издания), а в общем списке литературы указываются страницы, на которых изложен использованный и цитируемый материал, например, (С.31-32, или 46 с.).

V. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО

РАЗРАБОТКЕ И ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

1. Для разработки дипломного проекта необходимо изучить землеустроительную, экономическую и другую специальную литературу по выбранной теме. Для этого могут быть использованы учебники, учебные пособия, опубликованные лекции, методические рекомендации и указания, статьи в научных трудах, книги и брошюры по землеустройству, земельному кадастру, земельному праву, экологии и природопользованию, мелиорации земель, экономике и организации АПК, реферативные журналы и другие.

2. Процесс дипломного проектирования, включая используемые геоинформационные методы изучения земельных участков, для целей землеустроительного проектирования должны быть максимально приближены к выполнению аналогичных работ на производстве. Поэтому при разработке проекта необходимо использовать все новое, внедренное в практику землеустроительных работ. Разработка и обоснование проектных решений землеустройства предусматривают использование необходимых нормативов, в подборе которых дипломнику оказывает помощь руководитель. Следует применять наиболее современные прогрессивные, нормативные данные, соответствующие передовым формам организации производства и территории, с учетом природных и экономических особенностей отдельных хозяйств, районов и зон.

Проектные решения должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам, направлены на улучшение экологической ситуации землепользования, способствовать ресурсосбережению, сохранению и воспроизводству природно-ресурсного потенциала территории.

3. Разрабатывается дипломный проект на реальном производственном объекте на основе перспектив его развития, задания на проектирование, фактического материала, собранного студентом в период прохождения преддипломной производственной практики.

Во время прохождения преддипломной практики нужно тщательно изучить, проанализировать и систематизировать собранный материал. Для этого исходные данные необходимо привести в определенный порядок, то есть обработать, составить аналитические таблицы, произвести расчеты и сопоставления показателей, уточнить показатели обоснования и на основе имеющихся материалов с руководителем определить задачу дипломного проектирования.

Основными источниками, используемыми для анализа, являются планы съемки земельных участков объектов землеустройства: землепользований хозяйств, целых административных районов, муниципальных образований, существующей организации их территории, почвенные, почвенно-эрозионные и другие специальные карты, земельно-учетные данные, результаты кадастровой оценки земель, материалы обследований и предыдущего землеустройства, перспективы развития землеустраиваемых хозяйств (районов) и т.д. В процессе анализа выявляют недостатки в организации производства и территории: соответствует ли существующая организация территории на момент составления проекта перспективам развития производства, использования и охраны земли, природным особенностям территории, формам собственности на объекты недвижимости и земельные участки.

На основе изучения и анализа собранных материалов пишется глава пояснительной записки, характеризующая объект дипломного проектирования. В этой главе один из параграфов должен содержать достаточно полную и подробную характеристику (текстовую и графическую) существующей организации производства и территории, продуктивности (по данным оценки) и использования земли (в хозяйстве, районе, группе хозяйств) на год землеустройства.

Результаты экономической оценки земель необходимо использовать при разработке всех тем по вопросам межхозяйственного (территориального) и внутрихозяйственного землеустройства.

4. Разработанные проектные решения обосновываются и сравниваются по организационно-хозяйственным, агроэкономическим, социально-экономическим, экологическим, техническим и финансово-экономическим показателям, зависящим от организации территории и использования земли. Необходимо также определить экологическую и социальную эффективность проекта. Эти показатели рассчитываются как в целом по проекту, так и удельные в расчете на 1 га, 1 чел.-день.

К организационно-хозяйственным и агроэкономическим показателям относятся: специализация, концентрация отраслей производства; структура сельскохозяйственных угодий, посевных площадей; урожайность сельскохозяйственных угодий, культур; продуктивность животных и т.д.

К техническим показателям относятся: площадь землепользований, массивов, угодий; количество и размеры запроектированных хозяйственных участков (производственных подразделений, полей севооборотов, рабочих участков, кварталов,  клеток, пастбищеоборотных и сенокосооборотных участков, загонов очередного стравливания и т.д.); компактность массивов и их конфигурация; удаленность, средние расстояния перевозок; уклоны и крутизна склонов; другие показатели, отражающие главные территориальные особенности объекта и натуральные результаты.

К финансово-экономическим показателям относятся: объем валовой и товарной продукции растениеводства и животноводства; стоимость валовой и товарной продукции; прирост продукции в денежном выражении; себестоимость продукции, включая транспортные и  других ежегодные производственные затраты.

5. Экологическая эффективность разрабатываемых в дипломном проекте мероприятий по охране природы, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов рассчитывается исходя из влияния землеустроительных мероприятий на окружающую природную среду через улучшение земель, защиту их от эрозии, осуществление природоохранных мер и т.д.

6. Разрабатываемые варианты и их оценка должны быть сопоставимы. Расчеты по вариантам проекта ведутся по одним и тем же формулам; используются сопоставимые реализационные цены на продукцию, а также нормативы по себестоимости производства. Равнодействующие и не изменяющиеся по вариантам факторы из анализа исключаются (текст излагается отдельной главой).

7. В каждом дипломном проекте, в зависимости от темы и объекта, решают конкретные задачи и вопросы землеустройства с учетом условий, характерных только для данной территории в сочетании с ее природными и экономическими условиями.

В целях наиболее полного учета производительных свойств земли, снижения влияния неблагоприятных экологических условий и рационального использования сельскохозяйственных угодий при разработке дипломного проекта следует использовать материалы земельного кадастра и кадастра объектов недвижимости.

Материалы оценки земли можно использовать для решения многих землеустроительных задач. Особое внимание должно уделяться организации использования ценных сельскохозяйственных угодий, проектированию севооборотов, размещению земельных массивов, устройству территории и т.п.

В каждой главе и в целом по проекту даются выводы, которые должны отражать суть проделанной работы и содержать рекомендации по осуществлению проектных решений.

Для определения эффективности проектных землеустроительных предложений следует сопоставить существующую на год землеустройства организацию производства, территории, использования и охраны земли с предлагаемым проектным решением или применить принцип сравнения сценариев проекта «с проектом» и «без проекта».

8. Пояснительная записка, как одна из частей дипломного проекта, требует много времени и внимания для ее разработки. В то же время не следует откладывать на конец работы графическую часть дипломного проекта. Она должна выполняться параллельно с расчетами и написанием пояснительной записки. Следует помнить, что текстовая часть проекта – это пояснение и обоснование графической части проекта, который является иллюстрацией к пояснительной записке.

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

- Общие положения

Дипломные проекты по темам территориального (межхозяйственного) землеустройства, схемам землеустройства административно-территориальных образований и внутрихозяйственного землеустройства являются, как правило, основным итогом обучения студентов на выпускающей кафедре (кафедра землеустройства и агроэкологии) Поэтому указания посвящены, прежде всего, оформлению графической части названных проектов.

Графическая часть дипломных проектов по темам территориального землеустройства и схемам землеустройства муниципального района включает чертежи и схемы, на которых графически отображается сущность проектного решения, чертежи вариантов проекта, а также почвенную (или другую) карту, планы части или всех землепользователей, характеризующие существующую организацию территории и др.

Графическая часть дипломных проектов по темам внутрихозяйственного землеустройства состоит из чертежей, включающих, как правило, варианты проекта, планы внутрихозяйственной организации территории на год землеустройства, а также почвенную карту и другие графические материалы (карты, схемы, картограммы, таблицы с наиболее важными экономическими, техническими и другими показателями обоснования проектных решений).

Графическая часть проекта должна быть оформлена согласно принятым условным знакам и обозначениям по установленным правилам, где наглядно показаны все запроектированные составные части и элементы проекта, то есть все то, что есть и будет перенесено в натуру.

- Правила оформления графических материалов

  - Форматы листов

Графические материалы (чертежи, планы, карты и др.) оформляются на листах строго определенных форматов, устанавливаемых с учетом ГОСТов и стандартов.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежей, планов, карт и других графических материалов. Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать указанным параметрам в таблице 1.

Таблица 1. Обозначения и размеры основных форматов листов

| Обозначение формата | 44 | 24 | 22 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон формата, мм | 1189х841 | 594х841 | 594х420 | 297х420 | 297х210 |
| Обозначение потребительского формата бумаги (ГОСТ 9327-60) | АО | А1 | А2 | А3 | А4 |

Возможно применение дополнительных форматов, образуемых увеличением сторон основных форматов на величину, кратную размерам формата 11. При этом коэффициент увеличения «К» должен быть целым числом.

  - Масштабы изображений

Масштаб графических материалов во многом предопределяет полноту и подробность их содержания, точность, величину условных знаков, формат карты, плана, схемы, а следовательно, и удобство пользования ею, возможности восприятия содержания представленных графических материалов в настенном варианте, при публичной защите и т.п. Именно круг задач, решаемых студентом на том или ином уровне, предопределяет содержание графических  материалов и обуславливает выбор масштаба. В свою очередь, стремление к общей унификации представляемых для рассмотрения карт, планов и схем, требует разработки системы масштабов, состоящей из унифицированных масштабных рядов, где масштабы сопоставимы для однотипных материалов разного уровня и для разных материалов одного уровня.

Масштабы изображений на графических материалах выбираются из следующих рядов:

а) для рабочих проектов и чертежей: 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000, 1:5000, 1:10000, 1:25000.

б) для проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов, проектов межхозяйственного (регионального) и внутрихозяйственного землеустройства – 1:2000, 1:5000,1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

в) для обзорных карт внутрихозяйственного землеустройства, схем землеустройства и других карт землеустроительной тематики – 1:25000, 1: 50000, 1:100000, 1:200000, 1:300000, 1:500000.

  - Оформление рамок и компоновка

Оформление рамок, равно как форматы листов и выбор масштабов, производится с учетом требований ГОСТа и стандартов.

Листы чертежей, карт, планов и других видов графических материалов по землеустройству, топографическим и инженерно-геологическим и другим изысканиям, а также рабочему проектированию должны оформляться внешней и внутренней рамками. Рамки графических материалов вычерчивают от линии обреза на расстоянии 2-3 см черной тушью в две линии: внешняя толщиной 1,5-2,0 мм, внутренняя – 0,5 мм при промежутке между ними 8 мм. Во всех случаях линия внешней рамки листа должна быть тоньше линии внутренней рамки в 2-3 раза.

  - Надписи, шрифты

Графическая часть проекта включает план землепользования, чертежи обследований и изысканий для целей землеустройства, почвенную и геоботаническую карту, план внутрихозяйственной организации территории (на момент землеустройства), проектный план (планы) и различные внешние надписи и таблицы, дополняющие содержание этих документов.

Для оформления внешних надписей проекта (работы) можно применить один или несколько картографических шрифтов, (Рубленый, Топографический, Курсив, Обычный) различных размеров и толщины элементов.

Для более важных по значению слов в заголовках и подзаголовках применяют крупные размеры букв шрифтов (1,5-3 см), для остальных – шрифтами мелким размером (до 0,65 мм) в прямом и наклонном основном и светлом начертаниях.

При выборе шрифта и размеров букв для каждой надписи следует исходить из требований тесной увязки внутренней и общей компоновки всех элементов проекта, учета размера листа бумаги и значения в надписи отдельных слов оформляемого документа. Для размера плана в один стандартный лист, например, заголовок не должен занимать более 1/10 – 1/15 части длины боковой стороны, а высота строчных букв не должна быть более 5-8 мм.

В целях улучшения читаемости несколько выше и с более жирной толщиной элемента можно показать на строчке название сельскохозяйственного предприятия и др. Также можно выделить по-разному название муниципального района, применяя Рубленый шрифт полужирный, жирный или светлый и разную разрядку букв в словах.

  - Геодезические и географические основы

Студенты для оформления дипломного проекта используют готовые плановые основы, полученные в учреждениях или предприятиях по месту прохождения преддипломной практики.

Признано, что точки инструментальных ходов, проложенных по границам землепользований, являются наиболее приемлемой основой для планов и карт землепользований. Если координаты этих точек вычислены в частных системах, то их приводят в единую для муниципального района или области условную или государственную систему координат. При составлении карт отдельных сельскохозяйственных предприятий такие перевычисления не требуются.

Поскольку сельское хозяйство функционально связано с топографическими элементами местности, то логически вполне обосновано их отображение на картах землеустроительной тематики в виде так называемой географической основы. В зависимости от типа карт и планов, их масштаба, единиц картографирования, характера тематического содержания и способов его изображения меняется степень отбора тех или иных общегеографических элементов (точность основы зависит в основном от качества картографических источников). Однако в любом случае географические основы чертежей землеустроительных проектов должны включать гидрографию, населенные пункты, пути сообщения, административные границы, а во многих случаях еще и рельеф, почвенно-растительный покров и границы сельскохозяйственных организаций (предприятий).

VII. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Список использованных источников является органической частью дипломного проекта и помещается после пояснительной записки. Он отражает проделанную автором дипломного проекта работу по отбору, использованию и анализу литературных, INTERNET источников, из которых заимствованы теоретические и методические сведения, фактические данные.

В список источников следует включить все цитированные в данной работе учебники, учебные пособия, статьи, методические указания либо INTERNET ресурсы, использованные при написании аналитического обзора литературы, текста пояснительной записки и при разработке дипломного проекта в целом.

2. Порядок расположения использованных документов в списке источников всегда подчиняется строго определенным правилам. В начале списка помещают библиографические описания документов и материалов законодательной и исполнительной власти в следующей последовате6льности:

- Конституция Российской Федерации;

- федеральные законы и кодексы;

- указы Президента РФ;

- постановления и распоряжения Правительства РФ;

- подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти;

- нормативно-правовые акты субъектов РФ;

- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;

- в алфавитном порядке отечественные и зарубежные работы, изданные на русском языке;

- по латинскому алфавиту книги и статьи на иностранных языках.

Статистические источники, книги, статьи, авторефераты диссертаций, специальные виды нормативно-технической литературы приводят по алфавиту фамилий авторов и заглавий работ.

3. Описание книг с указанием авторов.

Книги одного автора описывают под его фамилией, инициалам предшествует запятая.

Пример:

Носов, С.И. Оценка земельных ресурсов для рентного регулирования землепользования: учеб. пособие для вузов/ С.И. Носов: под общ. ред. С.К. Шамышева.-М.: Издательский дом «Русская оценка», 2004.-302 с.-1000 экз.- ISBN 5-902409-20-9

Книги двух авторов описывают следующим образом:

Перед заглавием приводят фамилию первого автора из последовательно расположенных. Сведения об авторстве предшествует косая черта, если в наличии имеется информация о четырех авторах и более, при необходимости сократить их количество ограничиваются указанием первого с добавлением в квадратных скобках сокращения и др.

Пример:

Волков, С.Н. Землеустроительное проектирование учебник / С.Н. Волков (и др.); под ред. С.Н. Волкова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Колос, 1998.-632 с. - 2000 экз.- ISBN 5-10-003511-0.

4. Описание статей из отдельных сборников, тезисов докладов на конференциях, семинарах и т.п.

При использовании статей из сборников или тезисов докладов в список использованных источников следует включать только эти статьи, тезисы по фамилиям авторов с указанием заглавия статьи. В сведениях об издании необходимо привести основные заглавия сборника, место  и год издания, порядковый номер тома или выпуска (если имеется) и страницы, на которых напечатана статья.

Пример:

Волков, С.Н. Современное землеустройство: состояние и перспективы развития С.Н. Волков// Землеустроительная наука и образование XXI века: сб. науч. статей, посвященный 220-летию ГУЗ/ Гос. ун-т по землеустройству.- М.: 1999.-С.90-92.

ЛИТЕРАТУРА

- Методические указания по выполнению дипломной работы (проекта) на агрономическом факультете. - Казань, 2003, - 19 с.

- Землеустроительное проектирование: Учеб. пособ. по подготовке выпускных квалификационных работ/ Под ред. С.Н. Волкова, В.П. Троицкого.-М.: ГУЗ, 2006.-137 с.

Приложение 1

Пример оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра землеустройства и агроэкологии

Дипломный проект

на тему: «………………»

Выполнил студент 5 курса агрофака         Иванов Петр Иванович

Руководитель - профессор, д.с-х.н                         Серов В.А.

Допущен к защите, зав. кафедрой,

профессор	                                                        Сидоров Ф.Л..

Казань – 2010

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра землеустройства и агроэкологии

Методические указания

выпускаемых квалификационных работ

по направлению 120300.62 – землеустройство и кадастры

(квалификация – бакалавр землеустройства

Казань-2010

УДК 528.4(07)

ББК 65.32-513Р

Методические указания для выполнения выпускных квалификационных работ составлены профессором Каримовым Х.З., доктором с.-х наук Миннуллиным Г.С и доцентом Низамовым Р.М. под общей редакцией зав. кафедрой землеустройства и агроэкологии Казанского ГАУ, профессора Сафиоллина Ф.Н.

Рассмотрены и одобрены:

Решением заседания кафедры землеустройства и агроэкологии (протокол №3 от 10.12.09 г.)

Решением учебно-методической комиссии агрономического факультета (протокол № 6 от 25.01.2010 г.)

Рецензенты:

и.о. зав. кафедрой растениеводства, председатель методического Совета Казанского ГАУ, д.с.-х.н., профессор Шайхутдинов Ф.Ш.

начальник технического отдела РКЦ «Земля», Почетный землеустроитель Российской Федерации Самойлов А.И.

УДК 528.4(07)

ББК 65.32-513Р

© Казанский государственный аграрный университет, 2010

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении и имеет следующие цели:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических, практических знаний и применение их при решении конкретных научных и производственных задач в области землеустройства;

- развитие навыков самостоятельной работы и совершенствование владения методикой землеустроительного проектирования при решении и обосновании вопросов, разрабатываемых в дипломном проекте;

- подготовка выпускников к самостоятельной работе в условиях современного производства и науки.

По результатам положительной защиты выпускной квалификационной работы выпускникам агрономического факультета присуждается квалификация бакалавр-землеустроитель и выдается диплом государственного образца.

2. Тематика квалификационной работы определяется выпускающей кафедрой – кафедрой землеустройства и агроэкологии. Она должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития практики землеустройства, направлена на решение конкретных задач по организации рационального использования и охраны земель, созданию благоприятной экологической среды.

3. Квалификационная работа составляется на конкретный объект землеустройства: отдельное хозяйство, группу хозяйств, объединение, несельскохозяйственный объект, административный район и т.п.; содержит разработку и обоснование проектных (предпроектных) предложений по межхозяйственному (территориальному) и внутрихозяйственному землеустройству, включает систему чертежей (проектный план, план исходного состояния и др.), пояснительную записку (содержание и обоснование проекта, сметно-финансовые расчеты, определение экономической эффективности, технико-экономические показатели проекта). Квалификационная работа разрабатывается на основе производственных материалов, в соответствии с действующими инструкциями, указаниями, нормативами и требованиями кафедры.

Замена выпускной квалификационной работы дипломной работой может допускаться по особому разрешению. При этом дипломная работа должна носить научно-исследовательский характер, а также иметь расчетно-графическую часть.